212/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,

kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a

uskutečňování kombinované výroby elektřiny a

tepla

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5

zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, (dále jen "zákon")

k provedení § 7 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato    vyhláška    stanoví    podrobnosti    pro    přípravu

a uskutečňování  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla v nových

zdrojích  tepla  nebo  elektřiny  a  v  rekonstruovaných  zdrojích

vyrábějících  dosud jen  teplo nebo  jen elektřinu  nebo elektřinu

a teplo odděleným způsobem.

§ 2

Pravidla pro navrhování zařízení pro kombinovanou výrobu

elektřiny a tepla ve zdrojích tepla a výrobnách elektřiny

(1) Každý  nový zdroj tepla  nebo rekonstruovaný zdroj  tepla

o součtovém výkonu  vyšším než 5  MWt vyrábějící teplo  spalováním

plynného, tuhého nebo kapalného  paliva se vybaví zařízením, které

vyrábí současně elektřinu v  kombinovaném cyklu. Takovým zařízením

je kogenerační  jednotka s pístovým motorem  a tepelnými výměníky,

parní  kotel  a  soustrojí  s  parní  protitlakou nebo kondenzační

odběrovou turbinou,  soustrojí s plynovou  turbinou a s  kotlem na

odpadní  teplo,  popř.  kombinace  soustrojí  s  plynovou  a parní

turbinou  a s  kotlem  tvořící  paroplynový cyklus,  nebo palivový

článek.

(2)  Zařízením  na  výrobu  elektřiny  se  vybaví  též  parní

výtopna, bez  ohledu na druh spalovaného  paliva, jejíž kotle mají

parametry páry podstatně vyšší, než je nutné pro teplonosnou látku

dodávanou ze zdroje pro vytápění nebo jiné účely.

(3)  U zařízení  pro  kombinovanou  výrobu elektřiny  a tepla

podle  odstavců 1  a 2  je nezbytné,  aby jeho instalovaný tepelný

výkon odpovídal alespoň  minimálnímu požadovanému tepelnému výkonu

na výstupu ze zdroje, jehož je součástí.

(4) Zařízení  pro kombinovanou výrobu elektřiny  a tepla může

mít nižší  výkon, než odpovídá  minimálnímu požadovanému tepelnému

výkonu  zdroje  podle  odstavce  3,  prokáže-li  se v energetickém

auditu   oprávněnost   tohoto   řešení   optimalizačním  výpočtem.

V takovém  případě  se  použije  instalace  zařízení s elektrickým

výkonem,  který  odpovídá  alespoň  vlastní  spotřebě elektřiny ve

zdroji, jehož je součástí.

(5)  Každá  výrobna  elektřiny  podle  §  7  odst.  2 zákona,

s výjimkou zdrojů  elektřiny určených pro  nepravidelný krátkodobý

provoz,  sloužících  výhradně  nebo   převážně  ke  krytí  vlastní

spotřeby provozovatele  a zařízení pro  nouzové napájení jaderných

elektráren,  se za  účelem využití  vyrobeného tepla  k zásobování

objektů  v  okolí  nebo  přilehlého  území  teplem  pro  vytápění,

přípravu teplé užitkové vody a  jiné účely vybaví zařízením, které

v závislosti na instalované výrobní technologii využije

a) tepelnou energii páry z protitlaku nebo z odběru parní turbiny,

b) odpadní teplo plynové turbiny,

c) odpadní teplo pístového spalovacího motoru, nebo

d) odpadní teplo palivového článku.

§ 3

Při zpracování  dokumentace stavby a  energetického auditu se

použijí

a) hodnoty minimální účinnosti užití  energie při výrobě elektřiny

a tepelné energie uvedené ve zvláštním právním předpisu,1)

b) metoda  dělení nákladů  kombinované  výroby  na elektřinu  a na

tepelnou energii uvedenou ve zvláštním právním předpisu.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška č. 150/2001 Sb.,  kterou se stanoví minimální účinnost

užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

§ 4

Účinnost

Tato  vyhláška nabývá  účinnosti dnem  vyhlášení, s  výjimkou

§ 3 písm. b), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.